## Slide 1
공동교육과정 · 로봇 소프트웨어 개발
엑스쿠터 컨트롤
소스 코드 완전 분석
mBlock 프로젝트를 블록 하나까지 뜯어 읽는 시간
교구 · XROBO Extreme X1
도구 · mBlock 5
3차시
XROBO_Extreme_X1_03______v250521.mblock

## Slide 2
OVERVIEW · 수업 개요
어떤 수업에서, 무엇으로 배우나
과목
공동교육과정으로 개설되는
「로봇 소프트웨어 개발」
여러 학교 학생이 함께 듣는
심화 선택 과목으로, 소프트웨어로
로봇을 제어하는 방법을 배운다
교구
XROBO Extreme X1 키트
DC 모터 2개 · 부저 ·
RF 리모컨 수신부를 갖춘 로봇
mBlock 5의 전용 확장 블록으로
프로그래밍해 업로드한다
오늘의 목표
1. 3차시 예제 소스의 전체 구조
파악하기
2. 블록별 파라미터의 의미
설명하기
3. 제어 구조 4가지 찾아내기
로봇 소프트웨어 개발 · 공동교육과정
XROBO Extreme X1 · 02

## Slide 3
FILE STRUCTURE · 파일 구조
.mblock 파일 안에는 무엇이 있나
XROBO_Extreme_X1_03.mblock
(정체는 ZIP 압축 파일)
├─ project.json
│ 블록 코드가 JSON으로 저장된 진짜 소스
├─ mscratch.json
│ 장치·확장·에디터 모드 정보
├─ *.svg (무대·스프라이트 그림)
└─ *.wav (효과음 자산)
읽는 방법 세 가지 사실
1. 확장자만 .mblock일 뿐 압축을 풀면
누구나 내부 파일을 볼 수 있다
2. 블록 하나하나가 project.json 안에
opcode와 파라미터로 기록된다
3. 로봇 블록은 별도 확장에서 나온다
확장: xrobo_learnkit v0.2.2
모드: 업로드(Arduino C)
업로드 모드에서는 블록이 Arduino C 코드로 변환되어 보드에 저장되므로, PC 없이도 로봇 단독으로 실행된다
로봇 소프트웨어 개발 · 공동교육과정
XROBO Extreme X1 · 03

## Slide 4
PROGRAM MAP · 전체 지도
프로그램은 두 덩어리로 되어 있다
메인 스크립트
시작 → 초기 설정 → 무한 반복
전진·후진·멜로디를 되풀이하는
자동 시연 루프
매 바퀴 시작마다 함수를 10번 호출
함수 「엑스쿠터 컨트롤」
리모컨 값(A6)을 확인해서
1번이 눌리면 내부 무한 루프의
리모컨 제어 모드로 전환
한 번 들어가면 메인으로 복귀하지 않음
호출 (0.2초 간격 ×10)
A6 ≠ 1이면 즉시 복귀
리모컨 1번 버튼이 눌리는 순간, 프로그램의 주도권이 함수 안으로 넘어간다
로봇 소프트웨어 개발 · 공동교육과정
XROBO Extreme X1 · 04

## Slide 5
HARDWARE · 하드웨어와 블록
이 소스가 제어하는 세 가지 장치
장치
소스에 등장하는 블록
파라미터의 의미
DC 모터 2개
(왼쪽 · 오른쪽 바퀴)
모터 좌 O 우 O (O ms 동안)
모터 좌 O 우 O (계속)
좌·우 속도와 지속 시간(ms)
속도의 부호(+/-)가 회전 방향
부저
(소리 출력)
소리 O Hz, O ms 재생
후 O ms 쉬기
주파수(Hz)가 음의 높이,
재생·쉼 시간이 리듬을 만든다
RF 리모컨 수신
(입력 장치)
리모컨 수신값(A6) = O ?
(조건 블록에서 비교)
A6 채널로 들어온 버튼 값을
1 · 2 · 5 등 숫자와 비교한다
로봇 소프트웨어 개발 · 공동교육과정
XROBO Extreme X1 · 05

## Slide 6
CODE READING 1 · 시작과 초기 설정
두 줄로 끝나는 준비 단계
시작 버튼을 클릭했을 때
(RF 자동 연결 = 켬)
0번 핀 값을 20으로 정하기
(초기 상태 설정)
시작 블록 — 프로그램의 진입점
JSON에는 rfauto = 1 로 기록되어 있다.
전원이 켜지면 RF 수신기가 리모컨과
자동으로 짝을 맺도록 준비하는 옵션이다.
설정 블록 — pin = 0, val = 20
확장 팔레트의 설정 블록으로, 0번 포트 장치에 초기값 20을 준다. 본격적인 동작 전에
장치를 기준 상태로 맞춰 두는 초기화 관례다. 정확한 블록 이름은 mBlock의 XROBO 팔레트에서 확인하자.
로봇 소프트웨어 개발 · 공동교육과정
XROBO Extreme X1 · 06

## Slide 7
CODE READING 2 · 메인 루프
무한 반복 안의 네 단계
무한 반복하기
10번 반복하기
엑스쿠터 컨트롤 (호출)
0.2초 기다리기
모터 좌 10 우 10 (1000ms)
0.5초 기다리기
모터 좌 -10 우 -10 (1000ms)
0.5초 기다리기
소리 523·587·659·587·
523·587·659 (7음 연주)
① 리모컨 감지 구간 — 약 2초
함수 호출 + 0.2초 대기를 10번 = 폴링 (다음 장)
② 전진 1초 → 0.5초 정지
좌·우 모두 +10, 1000ms 동안 굴러간다
③ 후진 1초 → 0.5초 정지
부호만 바꾼 -10, -10 — 제자리로 돌아온다
④ 멜로디 7음 연주
도5 레5 미5 레5 도5 레5 미5 — 그리고 처음으로
로봇 소프트웨어 개발 · 공동교육과정
XROBO Extreme X1 · 07

## Slide 8
CONCEPT · 폴링 (Polling)
10번 반복해서 리모컨을 살핀다
입력을 기다리는 게 아니라, 일정한 간격으로 계속 확인하는 방식 — 폴링
호출 1
호출 10
← 호출과 호출 사이 0.2초 기다리기 → 전체 감지 구간은 약 2초
매 호출마다 함수가 리모컨 수신값(A6)을 한 번 확인한다. 값이 1이 아니면 아무 일 없이 돌아오고,
1이면 그 순간 리모컨 제어 모드로 넘어간다. 이 2초가 자동 시연 중 유일한 탈출 기회다.
용어 · 폴링 = 주기적으로 상태를 조사하는 입력 처리 방식
로봇 소프트웨어 개발 · 공동교육과정
XROBO Extreme X1 · 08

## Slide 9
CODE READING 3 · 모터 제어
속도의 부호가 곧 방향이다
전진
모터 좌 10 우 10 (1000ms)
양쪽 모두 +10 → 같은 방향, 같은 힘 → 직진
1000ms = 정확히 1초 동안만 굴러간다
후진
모터 좌 -10 우 -10 (1000ms)
숫자는 그대로, 부호만 마이너스 → 반대 방향
같은 1초라서 제자리 근처로 돌아온다
모터 블록의 세 가지 규칙
1. 좌·우 값이 같으면 직진, 다르면 회전한다 (예: 좌 10 우 -10 = 제자리 우회전)
2. 시간이 있는 블록은 그 시간만 돌고 멈추고, 없는 블록은 다음 명령까지 계속 돈다
3. 동작 사이의 0.5초 기다리기는 관성을 줄여 움직임을 또렷하게 만든다
로봇 소프트웨어 개발 · 공동교육과정
XROBO Extreme X1 · 09

## Slide 10
CODE READING 4 · 부저 멜로디
주파수 숫자가 음이 된다
도5
레5
미5
레5
도5
레5
미5
523
587
659
587
523
587
659
막대 위 숫자 = 블록에 적힌 주파수(Hz), 높이가 높을수록 높은 음
한 음마다 「50ms 재생 + 100ms 쉬기」 — 쉬는 시간이 있어야 같은 음도 두 번으로 또렷이 들린다
주파수가 2배가 되면 한 옥타브 위 음이 된다 (도4 = 262Hz → 도5 = 523Hz). 부저는 초당 진동수만큼
떨리는 소리를 내므로, 블록의 숫자를 바꾸는 것만으로 어떤 멜로디든 만들 수 있다.
로봇 소프트웨어 개발 · 공동교육과정
XROBO Extreme X1 · 10

## Slide 11
CODE READING 5 · 함수 1부
「엑스쿠터 컨트롤」 — 진입 조건과 시작음
함수 정의: 엑스쿠터 컨트롤
만약 리모컨값(A6) = 1 이면
소리 262 (100ms + 150ms)
소리 294 (100ms + 150ms)
소리 321 (100ms + 150ms)
무한 반복하기
(리모컨 값 분기 — 다음 장)
조건이 거짓이면 즉시 메인으로 복귀
문지기 역할의 if 블록
리모컨 1번이 눌린 순간에만 본문이 열린다.
그 외에는 함수가 빈손으로 되돌아간다.
시작음 = 사용자 피드백
262·294·321Hz ≈ 도4·레4·미4 세 음으로
"모드가 바뀌었다"를 소리로 알려 준다.
참고 · 정확한 미4는 330Hz — 소스의 321은 근사값이라 살짝 낮게 들린다. 직접 330으로 고쳐 비교해 보자.
로봇 소프트웨어 개발 · 공동교육과정
XROBO Extreme X1 · 11

## Slide 12
CODE READING 6 · 함수 2부
중첩 if-else — 리모컨 값이 동작을 고른다
무한 반복하기
만약 A6 = 1 이면
모터 좌 20 우 20 (계속)
아니면 만약 A6 = 2 이면
모터 좌 -20 우 -20 (계속)
아니면 만약 A6 = 5 이면
멜로디 7음 연주
아니면
모터 좌 0 우 0 (정지)
버튼 값
로봇의 동작
1
전진 — 좌 20 · 우 20
2
후진 — 좌 -20 · 우 -20
5
멜로디 — 도레미레도레미
기타
정지 — 좌 0 · 우 0
위에서부터 차례로 검사하다 처음 참이 되는 가지 하나만 실행된다.
버튼을 떼면 A6 값이 1·2·5 어디에도 해당하지 않으므로 마지막 「아니면」 가지가 로봇을 멈춘다 — 안전장치이기도 하다
로봇 소프트웨어 개발 · 공동교육과정
XROBO Extreme X1 · 12

## Slide 13
FLOWCHART · 전체 실행 흐름
한 장으로 보는 프로그램의 일생
시작 · 초기 설정
메인 루프 (무한 반복)
1. 폴링 10회 — 매회 A6 = 1 인지 검사
2. 전진 1초 → 0.5초 대기
3. 후진 1초 → 0.5초 대기
4. 멜로디 7음 → 다시 1로
리모컨 입력이 없는 한 영원히 반복
폴링 중
A6 = 1 ?
예
아니오 — 시연 계속
리모컨 제어 모드
시작음 도·레·미 연주 후
무한 반복하며 버튼 분기:
1 전진 · 2 후진 · 5 멜로디
그 외 정지
메인 루프로 복귀하지 않음
자동 시연은 예고편, 리모컨 모드가 본편 — 그리고 본편에서는 되돌아오는 길이 없다.
로봇 소프트웨어 개발 · 공동교육과정
XROBO Extreme X1 · 13

## Slide 14
WRAP-UP · 개념 정리
한 소스에 담긴 프로그래밍 구조 4가지
순차 (Sequence)
블록은 위에서 아래로 한 줄씩 실행된다.
소스 속 위치 · 초기 설정 두 줄, 멜로디 7음의 순서
전진 → 대기 → 후진의 고정된 차례
반복 (Loop)
같은 코드를 정해진 횟수 또는 무한히 되풀이한다.
소스 속 위치 · 무한 반복 2곳(메인·함수),
10번 반복하기(폴링)
선택 (Selection)
조건의 참·거짓에 따라 실행할 가지를 고른다.
소스 속 위치 · 진입 조건 if 1곳,
3단 중첩 if-else (1·2·5·기타)
함수 (Function)
코드 묶음에 이름을 붙여 필요할 때 불러 쓴다.
소스 속 위치 · 「엑스쿠터 컨트롤」 정의 1곳,
메인 루프에서 10번 호출
로봇 소프트웨어 개발 · 공동교육과정
XROBO Extreme X1 · 14

## Slide 15
값을 바꾸면 동작이 바뀐다
소스를 읽었다면, 이제 소스를 고칠 차례 — 변형 미션 3가지
미션 1 · 속도와 시간 바꾸기
전진 속도 10을 30으로, 1000ms를 2000ms로 — 로봇의 움직임이 어떻게 달라지는지 예측하고 확인하자
미션 2 · 새 버튼 분기 추가하기
중첩 if-else에 A6 = 3 가지를 추가해 제자리 회전(좌 20 · 우 -20)을 만들어 보자
미션 3 · 나만의 멜로디 작곡하기
주파수 표를 참고해 7음 멜로디를 다른 곡으로 교체하자 — 재생·쉼 시간으로 리듬까지 표현하면 성공
공동교육과정 로봇 소프트웨어 개발 · XROBO Extreme X1 · 3차시 엑스쿠터 컨트롤